Head-Set-Selbstbau:

Eigenschaften:

- gute Funktion (Sprachqualität und Bedienbarkeit)

- es müssen keine Löcher in den Helm gebohrt werden (außer einem kleinen Loch für die Mikrofonkapsel in der Innenverkleidung)

- Die gut klingenden Lautsprecher sind extrem flach und stören deshalb nicht im Helm

- die Außengeräusche werden weiterhin gut wahrgenommen

- Das Helmset kann von jedem, der etwas Übung mit dem Lötkolben hat kostengünstig ca. 20 € selbst gebaut werden

Anleitung:

- Die fertig konfektionierte Stereo-Leitung des 2,5mm Klinkensteckers (je nach Erfordernis des Funkgerätes gerade oder abgewinkelt) wird in Steckernähe von der Ummantelung befreit, sodass die 2 Leitungen unterhalb der Abschirmung gut zugänglich werden. Eine Leitung auftrennen (wird mit Kabel 2 verbunden)

- Die fertig konfektionierte Stereo-Leitung des 3,5mm Klinkensteckers wird so abgelängt, dass der Anschluss exakt bis zu der freigelegten Stelle des Kabels unter 1. reicht.

- kleine Schrumpfschläuche werden aufgesteckt (das ist immer vor dem Verlöten notwendig und wird des weiteren nicht mehr gesondert erwähnt) und die Verbindung zwischen dem Kabel 1. und 2. wird hergestellt
(nicht benötigte Enden kurz abzwicken)

- Bei allen Verlötungen ist darauf zu achten dass sich keine Pole berühren, die sich nicht berühren dürfen. Notfalls Isolierband verwenden!
=> sauber mit feinem Lötkolben arbeiten.

- Nach den Verlötungen die vorher aufgesteckten Schrumpfschläuche in Position schieben und mit dem Feuerzeug  aufschrumpfen. Vorsicht, nicht verschmelzen!

- Wer will kann auch die Verbindung des PTT-Kabel mit zusätzlichem Stecker und Buchse herstellen (Vorteil bei PTT-Reperatur-Austausch)

- Die Kabelreste von Kabel 2 sollten genügen um die Anschlüsse im Helm für Mikro und Lautsprecher herzustellen (beim Ablängen vorher prüfen). Die Kabel vorsichtig mit Kleber fixieren (nur bei Bedarf). Die Lautsprecher oberhalb der Ohröffnung im Helm platzieren, damit Aussengräusche weiterhin gut wahrgenommen werden können. Die Kabel knapp unterhalb der Helmeinsäumung verlegen, darauf achten, dass sie nicht zu dick auftragen.

- Die Stecker für das Funkgerät miteinander mit Kleber fixieren.

Stückliste:

(habe alles bei Conrad gekauft, gibt es natürlich auch woanders)

1x Audiokabel 2,5mm Klinkenstecker (Gerade/Winkel) stereo vorkonfektioniert mit 1,8m Kabel (Conrad 734262)

1x Audiokabel 3,5mm Klinkenstecker (Gerade/Winkel) mono vorkonfektioniert mit 1,8m Kabel (Conrad 734249)

1x Audiokabel 2,5mm Klinkenstecker Gerade (Stecker wird nur bei Bedarf benötigt) mono vorkonfektioniert mit 1,8m Kabel (Conrad 734287) für PTT

Schrumpfschlauch 6/2mm(Conrad 532509)

Schrumpfschlauch 9/3mm (Conrad 531545)

1x Klinkenkupplung 3,5mm 4-polig (Conrad 730781)

1x Klinkenstecker 3,5mm 4-polig (Conrad 730533)

2x Lautsprecher LSF-40M/F; 32Ohm; 0,1Watt  (Conrad 541342)

1x Mikrofonkapsel (Conrad 302147)

1x Miniaturtaster (Conrad 700152)

des weiteren:

Schrumpfschlauch ca.12mm

Kleber (zB. Patex lösungsmittelfreier Kraftkleber)

Lötzinn